## Slide 1
MAPAS DEL MOVIMIENTO SÍSMICO (SHAKEMAPS) TRANSFRONTERIZOS PARA EL PIRINEO
CARTES DU MOUVEMENT SISMIQUE (SHAKEMAPS) TRANSFRONTALIÈRES POUR LES PYRÉNÉES
  X. Goula**, D. Bertil*,
  J. Roviró**, J.A. Jara***, T. Susagna**, E. Nus**, S. Auclair*, G. Dumont*, B. Colas****, R. Anton****, Luis Cabañas**** et M. Calvet*****,
* BRGM, Service Risques Naturels et Sécurité du Stockage de CO2, 3, avenue C. Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans France 2
** Institut Geològic de Catalunya, C/Balmes, 209-211, 08006 Barcelona, Espagne
*** Gestió de Projectes SA (Geocat), Av. Josep Tarradellas 34-36, 3a planta, 08029 Barcelona, Espagne
**** BRGM - SGR Languedoc Roussillon, 1039 rue de Pinville, 34000 Montpellier, France
***** Instituto Geográfico Nacional, C/General Ibáñez de 'Ibero 3, 28003 Madrid, Espagne
****** Observatoire Midi Pyrénées (OMP), 14 avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France
Réunion de la Zone de Défense et de Sécurité du Sud-Ouest. ORSEC zonal – Dispositions spécifiques Séisme, décembre 4, Toulouse

## Slide 2
ShakeMap® es una aplicación, desarrollada por el USGS, que permite de manera automática y rápida producir mapas del movimiento sísmico del suelo después de un terremoto (Intensidad, PGA, PGV, SA (0.3s, 1.0s, 3s))
Ejemplo de mapas producido por el INGV en Italia , después del terremoto del Norte de Italia del 29 de mayo de 2012
SHAKEMAPS

## Slide 3
M4.1. Shakemap
3
DATOS DE ENTRADA
Localización
&
Magnitud
Red sísmica
Datos macrosísmicos interpretados
Relaciones empíricas de atenuación
Mapa de amplificación de suelos
Características de las estaciones sísmicas
Etc…

## Slide 4
ESTACIONES SÍSMICAS DEL PROYECTO SISPYR
46 ESTACIONES DE 3 COMPONENTES COMPARTIDAS POR 5 ORGANISMOS :
  IGC
  IGN
  OMP
  BRGM
  IEA (Andorra)
Comunicación en tiempo real hacia servidor NRT.
Registro de 24 h.
En caso de terremoto, acceso a los registros para el cálculo automático de PGA, PGV, SA 0.3,1.0 s et 3.0s.
El servidor NRT está operativo desde Enero de 2012
4

## Slide 5
Los proveedores de datos macrosísmicos son: IGN, IGC y BCSF
Se ha preparado un acuerdo de intercambio de datos, a punto de ser firmado:
  Los datos consisten en estimaciones de intensidad por municipio (provincias y departamentos limítrofes de los Pirineos)
  El tiempo de envío es de menos de 24 horas desde el tiempo origen del terremoto (para poder ser utilizado en ShakeMap®)
  El envío se realiza al ftp SISPYR en un formato específico
El ftp es operativo: ya se han recibido datos de los primeros terremotos que han ayudado a calibrar el sistema
DATOS MACROSÍSMICOS DE ENTRADA

## Slide 6
CONSIDERACIÓN DE EFECTOS DE AMPLIFICACIÓN DE SUELOS
Se ha utilizado una metodología geológica/geotécnica:
  Clasificación simplificada de la litología de superficie a partir del mapa geológico del Pirineo 1/400 000 de BRGM-IGME (2009)
  Clases de suelo del tipo EC8 tipo 2 modificada
  Coeficientes de amplificación, Fa y Fv

## Slide 7
Método estadístico para determinar el mejor ajuste
de un modelo con unos datos, de
Scherbaum et al. (2004).
Datos de 72 eventos, con Mign=3.0 ,5.0.
Distintos parámetros;
PGA (aceleración),
PGV (velocidad),
PSA (aceleración espectral para 0.3s,1s i 3s)
Elección final
GMPE- ECUACIONES PREDICTIVAS DEL MOVIMIENTO SÍSMICO
GMPE | 3.0 ≤ Ml ≤ 4.5 | Ml >4.5
PGA | Tapia 2006 h=10 km | Akkar and Boomer 2010 h=7.9 km
PGV | Akkar and Boomer 2007 h=5.5 km | Akkar and Boomer 2010 h=6.4 km
PSA (0.3 s) | Tapia 2006 h=10 km | Akkar and Boomer 2010 h=6.5 km
PSA (1s) | Tapia 2006 h=10 km | Akkar and Boomer 2010 h=5.0 km
PSA (3s) | Tapia 2006 h=10 km | Akkar and Boomer 2010 h=7.2 km

## Slide 8
ACELERACIÓN (PGA)
Tapia 2006 para M≤5
Akkar and Bommer 2010 para M≥5
VELOCIDAD (PGV)
Akkar and Bommer 2007 para M≤5
Akkar and Bommer 2010 para M≥5
GMPE- ECUACIONES PREDICTIVAS DEL MOVIMIENTO SÍSMICO

## Slide 9
Método estadístico para determinar el mejor ajuste
de un modelo con datos de intensidad, de
Scherbaum et al. (2004).
Datos de 255 eventos, con Mign=3.0 ,6.0.
Un total de 11204 Macroseismic Data Points (mdp).
Un sólo parámetro;
Intensidad (IPE)
IPE | Isard 2008
Ecuación | I = (-2.9297 + 1.921 M) – 3 log10(R/h) - 0.003 log10(e) (R-h) ± 0.5 h=7.5 km
Relación Sponheuer (1960) adaptada a los Pirineos (Proyecto ISARD) | 
IPE- ECUACIONES PREDICTIVAS DE LA INTENSIDAD
Elección final

## Slide 10
INTENSIDAD
Relación Sponheuer (1960) adaptada a los Pirineos (Proyecto ISARD):
Isard 2008
PROFUNDIDAD
Se establece un valor para la ley de h=7.5 km.
IPE- ECUACIONES PREDICTIVAS DE LA INTENSIDAD

## Slide 11
Análisis estadístico de curvas existentes.
Ajuste de Monte-Carlo de las leyes a los datos.
Se han utilizado distintas estrategias.
Datos de 34 eventos, con Mign=3.0 -5.0 y valores de intensidad I=2-6.
Elección final
Se relaciona el parámetro Intensidad con los parámetros instrumentales (PGA, PGV, PSAs):
La relación GMICE, es la conversión de parámetros instrumentales a Intensidad.
La relación IGMCE, es la conversión de Intensidad a los distintos parámetros instrumentales.
GMICE- RELACIÓN PARÁMETROS INSTRUMENTALES / INTENSIDAD
GMICE | Ley utilizada
PGA | Souriau 2006 (adaptado con una ajuste Monte-Carlo a los datos SISPyr)
PGV | Faccioli et Cauzzi 2006
PSA (0.3 s) | Kaka and Atkinson 2004 (0.2s)
PSA (1s) | Kaka and Atkinson 2004 (1s)
PSA (3s) | Ajuste lineal a los datos basado en la ley Kaka and Atkinson 2004

## Slide 12
GMICE para PGV
GMICE, combinación de PGA i PGV
I = (0.5 IPGA + 0.5 IPGV)
IMGCE , Inversión de las ecuaciones
GMICE para PGA
GMICE- RELACIÓN PARÁMETROS INSTRUMENTALES / INTENSIDAD
Aplicación

## Slide 13
13
SHAKEMAP AUTOMÁTICO: NRT
IGN
IGN detecta y localiza en la zona establecida un terremoto de M≥3.0
Envía mensaje de alerta a IGC y BCSF
Alerta
FTP
E-mail
Alerta
BCSF
IGC

## Slide 14
FTP
14
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT
IGN
IGC, IGN y BCSF recogen, interpretan y envían información macrosísmica al servidor FTP
IGC
BCSF

## Slide 15
TRIGGER
Un automatismo detecta la alerta en el servidor FTP.
El sistema comprueba los parámetros de alerta:
  Localización dentro de zona de disparo
  Magnitud ≥ 3.0
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT

## Slide 16
TRIGGER
Programación de la generación de los “shakemaps”: 5, 30, 60, 180 y 360 minutos a partir del tiempo origen del evento.
Comprobación cada minuto de la existencia de datos actualizados en el FTP
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT

## Slide 17
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT

## Slide 18
DARACOM
Para cada nuevo cálculo…..
Solicita señales sísmicas temporales al servidor NRT (Depi < 300Km)
Control de calidad (gaps, saturación, SNR, etc…)
Procesado de los datos: inversión respuesta, filtrado, PGs y SAs
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT

## Slide 19
19
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT
SHAKEMAP_MGR
Formateado de datos de entrada macrosísmicos, PGs, SAs, localización y magnitud
Ejecución del módulo“ShakeMap”
FTP
DARACOM
Shakemap_mgr
macro
PGs
Sas
Loc
Mag
ShakeMap

## Slide 20
20
SHAKEMAP
Cálculo de los mapas de movimiento del suelo (“shakemaps”)
Envío de resultados al servidor web y destinatarios de correo electrónico
http://www.sispyr.eu
SHAKEMAP AUTOMÁTICO NRT

## Slide 21
CALIBRACIONES REALIZADAS
PGA, PGV i SA calculados automáticamente comparados con valores calculados manualmente.
Servidor ftp de datos macrosísmicos verificado con 3 terremotos.
Alertas de IGN verificadas con 3 terremotos.
Verificación de la adaptación (leyes, efectos de suelo, …) del software ShakeMap® a la zona SISPyr.
Implantación de ShakeMap® en la web www.sispyr.eu